РАСЧЕТ

глубины архива видеозаписи

Глубину архива при постоянной записи можно рассчитать по формуле:

T  = 291*V/(s*u*N), где

T – глубина архива (часов);

V – суммарный объем жестких дисков (Гбайт);

s – средний размер кадра (кБайт);

u – средняя скорость записи каждой из камер (кадров/с);

N – число камер.

Например, для 8-мианального видеосервера Domination со встроенным архивом 640 Гбайт при записи с максимальной скоростью восьми камер с высоким качеством среднего разрешения (размер кадра примерно 30 кБайт), глубина архива составит:

Т = 291*640 Гбайт / (30 кБайт/кадр * 8 кадров/с на канал * 8 каналов) = 97 часов.

Глубина архива при записи по детектору движения:

Полученное по предыдущей формуле значение глубины архива следует разделить на коэффициент активности (от 0 до 1), характеризующий, какую часть времени в среднем в поле зрения камер происходит интересующее нас движение.

Например, если в поле зрения камер движение происходит примерно десятую часть времени, а в остальное время движения не происходит, то при соответствующих настройках детекторов движения глубина архива (в соответствии с предыдущим примером) составит:

Та = T/0,1 = 97 часов/0,1 = 970 часов = 40,5 суток.